ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ  (AQM) ETHERNET.

THE STUDY OF THE VARIABLE DELAY AND THE MODELING OF A NONLINEAR SYSTEM OF ROUTING (AQM) ETHERNET.

Туманов Михаил Петрович / Tumanov M.

доцент МИЭМ НИУ ВШЭ / associate professor MIEM NRU HSE,

miketum@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрена задача моделирования динамически меняющегося запаздывания в сети Ethernet в типовых случаях использования. Показано, что в типичном случае наблюдается переменное периодическое сетевое запаздывание.

Abstract

The article considers the problem of modeling a dynamically changing delay in the Ethernet network in typical use cases. It is shown that in the typical case, there is a variable periodical network delay.

Ключеые слова:  маршрутизация, запаздывание, Ethernet

Keywords:  routing, delay, Ethernet

Основной особенностью систем управления с наличием сетевого компонента Ethernet является то, что этот компонент вносит дополнительное запаздывание, влияющее на качество переходных процессов. Таким образом, эти системы являются системами с запаздыванием. Реально, при наличии сетевой компоненты затруднительно управлять объектом с характерной постоянной времени ~ 0.1 c. и менее.

В [2]  было показано, что переменное периодическое запаздывание может приводить к явлению резонанса, при котором замкнутая система становится неустойчивой даже если она устойчива при любом постоянном запаздывании. С другой стороны, показано, что использование модели запаздывания, даже не очень точной, обычно позволяет существенно улучшить динамику САУ. Таким образом, встаёт задача оценки переменного запаздывания в реальном времени, возможно, даже и с не очень высокой точностью. Сетевые сервисы времени и часы реального времени компьютеров тут малопригодны в силу своей низкой точности и надёжности.

В реальных системах автоматического управления с сетевой компонентой такие запаздывания различного уровня возникают регулярно. Это связано с особенностями функционирования протокола TCP/IP при прохождении сетевых пакетов через маршрутизаторы. Эти запаздывания исследованы недостаточно.

Их исследование необходимо для создания алгоритмов идентификации запаздывания и адаптации к запаздыванию.

Проведено моделирование переменного запаздывания в среде Matlab с использованием математических моделей маршрутизации RED, как наиболее распространённых в настоящее время. Они позволяют естественным феноменологическим образом описать все процессы, происходящие при маршрутизации протокола TCP/IP.

Ниже приведена известная [3] система дифференциальных уравнений описывающая динамику очередей сетевого маршрутизатора. Задержки передачи связаны с величинами очередей и интенсивностями потери пакетов. Система нелинейная и с запаздыванием. (Fluid-based модель RED)

dW(t) /dt = C - 0.5*W(t)*W(t - R(t)) / p(t - R(t))      (1)

dq(t) / dt  = W(t)*N(t) / R(t) - C                                  (2)

где:   W(t) – ожидаемый размер окна TCP (пакетов);

q(t)  – ожидаемая длина очереди (пакетов);

R(t)  – время возврата подтверждения:   R(t) = q(t)/C + Td;

C      – пропускная способность канала (пакетов/сек.);

Td    – задержка  (в общем случае, случайная) передачи пакета  (сек.);

N(t) –  фактор нагрузки  (число одновременных TCP сессий);

p(q(t))  – управляющий фактор, вид функции определяется используемой   маршрутизатором дисциплиной обслуживании очереди,  p(q(t))  из  отрезка [0, 1].

Рис.1 Вероятность отбрасывания пакета.

График Рис. 1 представляет собой зависимость вероятности отбрасывания пакета в зависимости от длины очереди и определяет вероятностных характер модели RED.  Виды подобных графиков обсуждаются в литературе

[3-9]. При моделировании были рассмотрены различные варианты, обсуждение которых заслуживает отдельной публикации.

Первое уравнение системы (1)  описывает адаптивный характер управления окном TCP. Второе уравнение системы (2)   описывает очередь маршрутизатора. Таким образом, система (1,2) является нелинейной динамической системой с переменным запаздыванием.  Для таких систем характерным является режим автоколебаний.

Моделирование показывает, что важнейшей является зависимость от времени R(t)  (времени возврата подтверждения). При этом замкнутая САУ оказывается обладающей переменным запаздыванием.

Рис. 2  Схема алгоритма RED маршрутизации.

Наиболее интересным является режим повышенного джиттера, то есть, периодически меняющегося запаздывания.  Этот режим соответствует автоколебаниям в замкнутой САУ.

Критика ранее достигнутых результатов  [3-9]:

1. Жидкостная (Fluid-based) [3] модель RED AQM (1-2) аддитивно-мультипликативная, обладающая  существенными нелинейностями, но устойчивость везде оценивается после линеаризации в окрестности установившегося статического режима.

2. Моделирование показывает, что важнейшей является зависимость от времени R(t)  (времени возврата подтверждения). При этом замкнутая САУ оказывается обладающей переменным запаздыванием, что не учитывается.

3.  Наиболее интересным является режим повышенного джиттера, то есть, периодически меняющегося запаздывания. Этот режим соответствует автоколебаниям в замкнутой САУ.  Но параметры автоколебаний не исследуются.

4. Очевидно, что вследствие нелинейности, система может работать во многих различных режимах, в зависимости от параметров. Границы этих режимов не исследованы.

5.  Не исследованы случайные факторы, в частности, посторонний трафик.

6. Единственным исключением являются [7,9], где использован подход теории абсолютной устойчивости (гиперустойчивости).

Вывод: целесообразно промоделировать всю нелинейную систему в различных режимах нагрузки, что и проведено в ходе исследования.

Проведенное моделирование уравнений (1-2) в среде Matlab-Simulink и показано, что результаты моделирования очень похожи на реально снятые в ходе эксперимента кривые изменения запаздывания в сетевом компоненте.

3. Экспериментальные данные.

Были сняты экспериментальные данные в различных режимах работы сети при передаче различных данных для того, чтобы сравнить предсказанные

моделью результаты с экспериментальными. Ниже приведены некоторые характерные графики  (измерено в реальных сетях) для различных условий эксплуатации сети и результаты моделирования.

Очевидное наличие случая периодического запаздывания делает актуальным исследование влияния периодически-меняющегося запаздывания на показатели устойчивости и качества распределённых САУ.

Рис. 3  Экспериментально полученные данные при передаче большого файла Интернет.

Рис. 4.  Экспериментально полученные данные при передаче большого файла, локальная сеть.

Рис. 5.  Экспериментально полученные данные при передаче большого файла 100 Мб.  Интернет.

Рис. 6.  Экспериментально полученные данные при передаче потокового видео YouTube.

Рис. 7.  Модель  Matlab-Simulink на основе уравнений RED (1 – 2).

«	Время задержки  распространения:   Td = 0.25c.

«	Число потоков:  N=100.

«	Пропускная способность канала:       С = 3750 пакетов/с.

Выводы по результатам моделирования AQM  RED:

1.  Во многий случаях наблюдаются режимы с периодически меняющимся запаздыванием распространения сигнала (джиттером).

2. Эти режимы являются типичными и возникают при нормальных (не критических) условиях функционирования роутера.

3.  Величина запаздывания может меняться значительно (в разы).

4.  Характерные периоды изменения запаздывания имеют порядок единиц секунд.

5.  При использовании сетей TCP  при передаче сигналов реального времени в системах автоматики целесообразно учитывать имеющийся (возможный) джиттер.

6.    Форма колебаний – пилообразная или близкая к гармоническим.

ЛИТЕРАТУРА.

[1]   httр://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435881.

[2] М.П. Туманов. Исследование устойчивости и качества замкнутых распределённых систем с переменным запаздыванием в сетевой компоненте Материалы 6-й научной конференции "Управление и информационные технологии (УИТ-2010),  с. 50.

[3] C. V. Hollot, Vishal Misra, Don Towsley, and Wei-Bo Gong, “On Designing Improved Controllers for AQM Routers Supporting TCP Flows,”   in

Proceedings of IEEE/INFOCOM, April 2001.

[4]    Floyd  S.,  Jacobson V. Random  Early  Detection  gateways  for congestion  avoidance // IEEE/ACM Trans. on Networking, 1997, Vol.1, No. 4.

[5]   Kunniyur S Srikant R. A Time Scale Decomposition Approach to Adaptive ECN Marking    // Proceedings of IEEE/INFOCOM, 2001.

[6]   Firoiu  V., Borden M.  A  Study of Active Queue Management  for  Congestion  Control //     Proceedings of IEEE/INFOCOM, 2000.

[7]  Aun Haider, Harsha Sirisena, Krzysztof Pawlikowski and Michael J. Ferguson.  Congestion Control Algorithms in High Speed Telecommunication

Networks. ORSNZ Conference Twenty Naught One 30 November to 1 December, 2001 University of Canterbury, Christchurch, NZ.

[8]   Misra  V., Wei-Bo Gong,  Towsley D. Fluid-based Analysis of a Network of AQM Routers     Supporting TCP Flows with  an Application to RED

//Proceedings of ACM/SIGCOMM. 2000.

[9]   Hollot C.V., Misra  V., Towsley D.,  Wei-Bo  Gong. A control theoretic analysys of RED //     IEEE INFOCOMM, 2001.