Бесконтактный метод оценки качества сборки и монтажа
конструкций РЭА

Грачев Николай Николаевич, к.т.н., профессор,

МИЭМ НИУВШЭ
Лазарев Дмитрий Владимирович, к.т.н., доцент,

МИЭМ НИУВШЭ

Среди всех классов непреднамеренных электромагнитных помех
(НЭМП) наиболее неизученным классом являются контактные
помехи [I]. Контактные помехи относятся к классу помех,
создаваемых в результате воздействия электромагнитного поля
радиопередатчика в ближней зоне на токопроводящие механические
контакты, с нелинейным и переменным во времени электрическим
сопротивлением, которые являются переизлучателями
электромагнитного поля. Контакты с переменным сопротивлением
образуются в узлах конструкций, сопротивление между которыми в
движении изменяются в общем случае по случайному закону
распределения. Наличие таких контактов характерно для
движущегося объекта (корабль, автомашина, танк, самолет,
железнодорожный состав и т.п.), на котором действуют передающие
и приемные радиоэлектронные средства (РЭС). Во время работы
передатчика контактные помехи воздействуют на рецептор,
установленный на том же подвижном объекте, причем, как правило,
такое влияние тем больше, чем больше скорость объекта, что
указывает на непосредственную зависимость этих помех от вибраций
и механических ударов, влияющих на изменение плотности
контактов.

Помехи этого класса представляют собой совокупность
импульсных и шумовых процессов. Диапазоны частот контактных
помех связаны с частотой передатчика, облучающего механические
контакты: особенно проявляются на частотах ниже 30 МГц, хотя
могут быть ощутимы и в диапазонах до 300 МГц. Как правило, это
достаточно интенсивные и широкополосные помехи со
значительными выбросами на шумовом фоне и их уровень зависит от
плотности механического контакта, его электропроводности и
мощности передатчика, облучающего контакт.

На рисунке 1 представлен спектр контактных помех
облучаемого переменного по времени контакта.

Бесконтактный метод оценки качества сборки и монтажа
конструкций РЭА

Грачев Николай Николаевич, к.т.н., профессор,

МИЭМ НИУВШЭ
Лазарев Дмитрий Владимирович, к.т.н., доцент,

МИЭМ НИУВШЭ

Среди всех классов непреднамеренных электромагнитных помех
(НЭМП) наиболее неизученным классом являются контактные
помехи [I]. Контактные помехи относятся к классу помех,
создаваемых в результате воздействия электромагнитного поля
радиопередатчика в ближней зоне на токопроводящие механические
контакты, с нелинейным и переменным во времени электрическим
сопротивлением, которые являются переизлучателями
электромагнитного поля. Контакты с переменным сопротивлением
образуются в узлах конструкций, сопротивление между которыми в
движении изменяются в общем случае по случайному закону
распределения. Наличие таких контактов характерно для
движущегося объекта (корабль, автомашина, танк, самолет,
железнодорожный состав и т.п.), на котором действуют передающие
и приемные радиоэлектронные средства (РЭС). Во время работы
передатчика контактные помехи воздействуют на рецептор,
установленный на том же подвижном объекте, причем, как правило,
такое влияние тем больше, чем больше скорость объекта, что
указывает на непосредственную зависимость этих помех от вибраций
и механических ударов, влияющих на изменение плотности
контактов.

Помехи этого класса представляют собой совокупность
импульсных и шумовых процессов. Диапазоны частот контактных
помех связаны с частотой передатчика, облучающего механические
контакты: особенно проявляются на частотах ниже 30 МГц, хотя
могут быть ощутимы и в диапазонах до 300 МГц. Как правило, это
достаточно интенсивные и широкополосные помехи со
значительными выбросами на шумовом фоне и их уровень зависит от
плотности механического контакта, его электропроводности и
мощности передатчика, облучающего контакт.

На рисунке 1 представлен спектр контактных помех
облучаемого переменного по времени контакта.

1

1

В практике встречаются случаи, когда механические
токопроводящие контакты облучаются одновременно двумя или
несколькими радиопередатчиками. Спектры контактных помех при
этом группируются вокруг значений интермодуляционных частот, с
различным порядком интермодуляции: 2-й -f,±f2\ 3-й - 2f,~f2. 2f2-fi и
т.д. Такие помехи целесообразно называть интермодуляционными
контактными помехами, поскольку их спектры отличаются от
спектров помех, созданных теми же контактами при облучении
одним передатчиком.

В практике встречаются случаи, когда механические
токопроводящие контакты облучаются одновременно двумя или
несколькими радиопередатчиками. Спектры контактных помех при
этом группируются вокруг значений интермодуляционных частот, с
различным порядком интермодуляции: 2-й -f,±f2\ 3-й - 2f,~f2. 2f2-fi и
т.д. Такие помехи целесообразно называть интермодуляционными
контактными помехами, поскольку их спектры отличаются от
спектров помех, созданных теми же контактами при облучении
одним передатчиком.

Рис. 1. Спектр контактных помех слева и справа от несущей
частоты передатчика/и гармоник 2fu 3f

На рисунке 2 показано влияние скорости движения подвижного
объекта на ширину полосы частот, пораженных контактными
помехами.

Рис. 1. Спектр контактных помех слева и справа от несущей
частоты передатчика/и гармоник 2fu 3f

На рисунке 2 показано влияние скорости движения подвижного
объекта на ширину полосы частот, пораженных контактными
помехами.

277

277

В современном проектировании и производстве РЭА для оценки
качества создаваемых механических конструкций, включающих
проведение испытаний на уровень прочностных параметров
конструкций, используются, как правило, различные виды
механических воздействий. При этом, по снятым с РЭА сигналам с
помощью датчиков механических величин, которые содержат
диагностическую информацию, делается заключение о техническом
состоянии конструкции, наличии в них дефектов. Указанный анализ
сопряжен с обработкой значительных объемов данных о
характеристиках измеряемых вибросигналов и не дает однозначной
информации о наличии и месте дефектов в конструкциях. Поэтому
создание простых и достоверных экспресс-методов диагностики РЭА
является актуальным.

Предлагаемый в работе бесконтактный экспресс-метод оценки
качества сборки и монтажа конструкций основан на регистрации и
анализе искусственно возбуждаемых контактных помех при
воздействии механических колебаний и гармонического
электрического сигнала высокой частоты на элементы конструкций
РЭА, образующих контур амплитудно-модулированных колебаний,
которые регистрируются анализатором спектра или приемником АМ-

В современном проектировании и производстве РЭА для оценки
качества создаваемых механических конструкций, включающих
проведение испытаний на уровень прочностных параметров
конструкций, используются, как правило, различные виды
механических воздействий. При этом, по снятым с РЭА сигналам с
помощью датчиков механических величин, которые содержат
диагностическую информацию, делается заключение о техническом
состоянии конструкции, наличии в них дефектов. Указанный анализ
сопряжен с обработкой значительных объемов данных о
характеристиках измеряемых вибросигналов и не дает однозначной
информации о наличии и месте дефектов в конструкциях. Поэтому
создание простых и достоверных экспресс-методов диагностики РЭА
является актуальным.

Предлагаемый в работе бесконтактный экспресс-метод оценки
качества сборки и монтажа конструкций основан на регистрации и
анализе искусственно возбуждаемых контактных помех при
воздействии механических колебаний и гармонического
электрического сигнала высокой частоты на элементы конструкций
РЭА, образующих контур амплитудно-модулированных колебаний,
которые регистрируются анализатором спектра или приемником АМ-

Рис. 2. Влияние скорости движения подвижного объекта на
ширину полосы частот, пораженных контактными помехами

Рис. 2. Влияние скорости движения подвижного объекта на
ширину полосы частот, пораженных контактными помехами

колебаний. При этом производится измерение уровней его
спектральных составляющих при изменении частоты механических
воздействий в диапазоне, определяемом условиями эксплуатации.
Измеренный уровень спектральных составляющих излучаемых
амплитудно-модулированных колебаний сравнивается с уровнем
спектральных составляющих сигнала, излучаемого конструкцией
эталонного блока с заданными механическими параметрами и
имеющего нормируемый уровень контактных помех.

Рассматриваемое в области электромагнитной совместимости
(ЭМС) как нежелательной явление, образование контактных помех
может быть использовано для оценки механических свойств
конструкций самых различных технических средств и устройств,
включая качество сборки и монтажа.

Предложенный метод может быть использован для определения
частот механических резонансов в конструкциях электронной
аппаратуры. Максимальные значения измеренных уровней
спектральных составляющих при изменении частот механических
воздействий, позволяют устанавливать значения резонансных частот
в конструкциях.

В работе представлены результаты экспериментальных
исследований контактных помех от типовых элементов механических
соединений, включая жесткие болтовые соединения и соединения,
выполненные в виде зажимов. Исследуемые образцы подключались к
высокочастотному генератору синусоидальных сигналов с
диапазоном частот до 100 МГц и размещались на вибростенда Ст
3000. В качестве измерителей спектральных составляющих
использовались профессиональных приемники амплитудно-
модулированные сигналов, а также бытовые радиоприемники первого
и высшего классов с диапазоном принимаемых сигналов до 30 МГц.

Экспериментальная часть исследований предусматривала анализ
и выбор зоны регистрации сигналов в зависимости от частоты
высокочастотные высокочастотных сигналов, формы и конструкции
исследуемых образцов контактных соединений и расстояния до
измерительных приемников.

Анализ результатов экспериментальных исследований показал,
что для типовых металлических конструкций в форме
параллелепипеда, излучение электромагнитного поля происходит от
петлевого замкнутого контура, в котором преобладает магнитная
составляющая. Существенным критерием, определяющим точность

колебаний. При этом производится измерение уровней его
спектральных составляющих при изменении частоты механических
воздействий в диапазоне, определяемом условиями эксплуатации.
Измеренный уровень спектральных составляющих излучаемых
амплитудно-модулированных колебаний сравнивается с уровнем
спектральных составляющих сигнала, излучаемого конструкцией
эталонного блока с заданными механическими параметрами и
имеющего нормируемый уровень контактных помех.

Рассматриваемое в области электромагнитной совместимости
(ЭМС) как нежелательной явление, образование контактных помех
может быть использовано для оценки механических свойств
конструкций самых различных технических средств и устройств,
включая качество сборки и монтажа.

Предложенный метод может быть использован для определения
частот механических резонансов в конструкциях электронной
аппаратуры. Максимальные значения измеренных уровней
спектральных составляющих при изменении частот механических
воздействий, позволяют устанавливать значения резонансных частот
в конструкциях.

В работе представлены результаты экспериментальных
исследований контактных помех от типовых элементов механических
соединений, включая жесткие болтовые соединения и соединения,
выполненные в виде зажимов. Исследуемые образцы подключались к
высокочастотному генератору синусоидальных сигналов с
диапазоном частот до 100 МГц и размещались на вибростенда Ст
3000. В качестве измерителей спектральных составляющих
использовались профессиональных приемники амплитудно-
модулированные сигналов, а также бытовые радиоприемники первого
и высшего классов с диапазоном принимаемых сигналов до 30 МГц.

Экспериментальная часть исследований предусматривала анализ
и выбор зоны регистрации сигналов в зависимости от частоты
высокочастотные высокочастотных сигналов, формы и конструкции
исследуемых образцов контактных соединений и расстояния до
измерительных приемников.

Анализ результатов экспериментальных исследований показал,
что для типовых металлических конструкций в форме
параллелепипеда, излучение электромагнитного поля происходит от
петлевого замкнутого контура, в котором преобладает магнитная
составляющая. Существенным критерием, определяющим точность

регистрации спектральных составляющих, является значение частоты
высокочастотного электромагнитного поля. На частотах до 10 МГц
электромагнитные излучения исследуемых конструкций
определяются условиями ближней зоны, простирающейся на этих
частотах до 10...25 м, при котором электрическое и магнитное поле
необходимо рассматривать раздельно, поскольку отношение их
напряженностей не является постоянным.

Аналитические исследования представлены результатами
анализа значений контактного сопротивления в зависимости от
условий сочленения, чистоты обработки и вида материалов
контактируемых элементов конструкций, а также частоты
воздействующих высокочастотных колебаний. В работе рассмотрены
вопросы построения эквивалентных электрических схем типовых
конструкций соединений в электронной аппаратуре с учетом
емкостных и индуктивных составляющих контактного
сопротивления.

В работе представлены результаты исследований качества
сборки элементов конструкций РЭА на основе детального анализа
процессов и механизмов образования контактных помех, изложена
методика оценки уровня контактных помех, показана возможность
определения резонансных частот конструкции путем регистрации
максимальных значений спектральных составляющих. Результаты
проведенных исследований могут быть использованы при
проектировании РЭА и сертификации продукции по параметрам
ЭМС.

Разработанный авторами бесконтактный метод контроля
качества механических свойств конструкций особенно эффективен в
серийном производстве аппаратуры самого различного назначения и
применения.

Предложенный способ контроля качества сборки блоков РЭА
имеет патент Российской Федерации.

Литература

1. Клементенко А.Я., Панов Б.А., Свешников В.Ф. Контактные
помехи радиоприему. - М.: Воениздат, 1979. - 116 с.

регистрации спектральных составляющих, является значение частоты
высокочастотного электромагнитного поля. На частотах до 10 МГц
электромагнитные излучения исследуемых конструкций
определяются условиями ближней зоны, простирающейся на этих
частотах до 10...25 м, при котором электрическое и магнитное поле
необходимо рассматривать раздельно, поскольку отношение их
напряженностей не является постоянным.

Аналитические исследования представлены результатами
анализа значений контактного сопротивления в зависимости от
условий сочленения, чистоты обработки и вида материалов
контактируемых элементов конструкций, а также частоты
воздействующих высокочастотных колебаний. В работе рассмотрены
вопросы построения эквивалентных электрических схем типовых
конструкций соединений в электронной аппаратуре с учетом
емкостных и индуктивных составляющих контактного
сопротивления.

В работе представлены результаты исследований качества
сборки элементов конструкций РЭА на основе детального анализа
процессов и механизмов образования контактных помех, изложена
методика оценки уровня контактных помех, показана возможность
определения резонансных частот конструкции путем регистрации
максимальных значений спектральных составляющих. Результаты
проведенных исследований могут быть использованы при
проектировании РЭА и сертификации продукции по параметрам
ЭМС.

Разработанный авторами бесконтактный метод контроля
качества механических свойств конструкций особенно эффективен в
серийном производстве аппаратуры самого различного назначения и
применения.

Предложенный способ контроля качества сборки блоков РЭА
имеет патент Российской Федерации.

Литература

1. Клементенко А.Я., Панов Б.А., Свешников В.Ф. Контактные
помехи радиоприему. - М.: Воениздат, 1979. - 116 с.